## Slide 1: 実験体験会
バイオサイエンス学術研究会
実験長: 寺谷優輝

## Slide 2: 1 mL以下の溶液を正確に量り取りたい！
各ピペットの使い方について
01
ピペットの種類と精度
安全ピペッターの使い方
ピペットマンの使い方

## Slide 3: ピペットマン(オートピペット)
ピペットの中で唯一，マイクロリットル分量り取れる．
チップを付けて溶液を吸う．
吸い上げるときはプッシュボタンを1段目まで押し下げ，ゆっくりと押し上げる．
吐き出すときは2段目まで，押して溶液を出し切る．
チップに溶液が入っているときは，決して横向きにしてはいけない．
引用: かがくイラスト，https://science-illust.com/single-channel-micropipettes．
P1000
P100

## Slide 4: メスピペット
任意の液量を正確に量り取るときに用いる．
使用溶液を用いて2,3回吸って吐いてを繰り返す（共洗い）．
安全ピペッターを用いて，メモリAまで吸い上げ，メモリBまで吐き出して使う．
B-A(差)を利用することで目標の体積を量ることができる．
引用: 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/measuring-pipette．

## Slide 5: ホールピペット
特定の液量を正確に量り取るときに用いる．
使用溶液を用いて2,3回吸って吐いてを繰り返す（共洗い）．
安全ピペッターを用いて，標線まで溶液を吸いあげる．
ピペットの先端に残った溶液はろ紙などで吸い取る．
引用: 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/transfer-pipette．
← 標線

## Slide 6: 安全ピペッターの使い方
ピペットを差し込む（深く差し込まない）．
Ⓐを親指と人差し指で押さえながら，ゴム球を圧縮して空気を抜く．
メモリを見ながらⓈを押すと溶液が吸入する．
目的の液量になったらⓈを放す．
Ⓔを押すと液が滴下される．
※を押して先端の溶液を排出する．
引用: 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/safety-pipette-filler．
A
S
E
排気 →
ゴム球 →
吸入 →
↑
排出
※
ピペット

## Slide 7: 駒込ピペット
東京都立駒込病院で考案された．
安全かつ迅速にサンプルを採取することが目的である．
ゴム球を使って液体を吸い上げ，吐き出す．
ゴム球を親指と人差し指で押さえ，残りの指を本体に添えて持つ．
引用: いらすとや，https://www.irasutoya.com/2020/09/blog-post_500.html．

## Slide 8: 各ピペットの精度は正確なの？
メニスカスを意識する
実際に定容してみよう！
精度という視点から考察
ピペットを使ってみよう！
02

## Slide 9: 今回使うピペット
P1000 x10
P10 mL
ﾎｰﾙﾋﾟﾍﾟｯﾄ
ﾒｽﾋﾟﾍﾟｯﾄ
駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄ

## Slide 10: メニスカスを意識する
溶液を吸い上げると，液面は湾曲する．
目線をメモリに対して垂直に見る．
メモリや標線は湾曲した下の面に合わせて読む．
引用: 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/how-to-see-the-meniscus．

## Slide 11: 実際に定容してみよう！
台秤にビーカーを置き，0合わせをする．
ビーカーに1/3程度の水道水を入れる．
ピペットを用いて，10 mL吸い上げる．
吸い上げた水道水をビーカーに捨てる．
これを班で10回繰り返し，台秤の数値を記録する．
1 mL ≒ 1 gとする．
引用(ビーカー): 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/beaker．
引用(電子天秤): illustAC，https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=23172800．

## Slide 12: 実際に定容してみよう！
台秤にビーカーを置き，0合わせをする．
ビーカーに1/3程度の水道水を入れる．
各ピペットを用いて，10 mL吸い上げる．
吸い上げた水道水をビーカーに捨てる．
これを班で10回繰り返し，台秤の数値を記録する．
1 mL ≒ 1 gとする．
引用(ビーカー(溶液)): 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/beaker．
引用(ピペットマン) : かがくイラスト，https://science-illust.com/single-channel-micropipettes．

## Slide 13: 精度の違い -ピペット-
P1000 x10
P10 mL
ﾎｰﾙﾋﾟﾍﾟｯﾄ
ﾒｽﾋﾟﾍﾟｯﾄ
駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄ
高 精度 低
高 精度 低

## Slide 14: 1 mL以上の溶液を正確に量り取りたい！
各定容器具の使い方と精度について
03
ビーカーの使用目的
メスフラスコの使い方と目的
メスシリンダの使い方と目的

## Slide 15: ビーカー
ただの容器にすぎない．
メモリは存在するが，ほぼその機能を成していない．
溶液を作製するときによく用いられる．
引用(ビーカー(溶液)): https://www.wdb.com/kenq/illust/beaker-with-solution．

## Slide 16: メスシリンダ
任意の液量を正確に量り取るときに用いる．
vol%の濃度調製を行うときによく用いる．
引用: かがくイラスト，https://science-illust.com/graduated_cylinders．

## Slide 17: メスフラスコ
特定の液量を正確に量り取るときに用いる．
濃度調製をするときに用いる．
7回転倒緩和することで，濃度が一様になる．
引用: かがくイラスト，https://science-illust.com/volumetric_flask．

## Slide 18: 大量の溶液は正確に量れるの？
メスシリンダ・メスフラスコを使ってみよう！
04
洗浄瓶を使い方
実際に定容してみよう！
精度という視点から考察

## Slide 19: 今回使う定容器具
10 mL容ﾋﾞｰｶｰ
ﾒｽｼﾘﾝﾀﾞ
ﾒｽﾌﾗｽｺ

## Slide 20: 実際に定容してみよう！
台秤にビーカーを置き，0合わせをする．
ビーカーに100 mLの水道水を入れる．
微調整は洗浄瓶を用いる．
再度台秤に乗せ，数値を記録する．
これを班で10回繰り返す．
同様にメスシリンダとメスフラスコでも行う．
引用(ビーカー): 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/beaker．
引用(電子天秤): illustAC，https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=23172800．

## Slide 21: 実際に定容してみよう！
台秤にビーカーを置き，0合わせをする．
ビーカーに100 mLの水道水を入れる．
微調整は洗浄瓶を用いる．
再度台秤に乗せ，数値を記録する．
これを班で10回繰り返す．
同様にメスシリンダとメスフラスコでも行う．
引用(ビーカー): 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/beaker．
引用(電子天秤): illustAC，https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=23172800．

## Slide 22: 洗浄ビン
水道水には，無機塩類やカルキなどが含まれている．
そのため，溶液を作製する際は精製水(RO水)を用いる．
洗浄ビンの先端は器具の内壁に着かないようにすること．
精製水は急速に水質が劣化するので，使い終わったら中身をすべて抜いてから戻す．
引用(洗浄ビン): 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/wash-bottle．

## Slide 23: 精度の違い -定容器具-
10 mL容ﾋﾞｰｶｰ
ﾒｽｼﾘﾝﾀﾞ
ﾒｽﾌﾗｽｺ
低 精度 高

## Slide 24: 統計学の勧め
今実験では，定容器具の精度について議論をしてきた．
精度から多少の誤差が生じる．
そのため，この誤差の範囲が統計的に有意なのか調べる必要がある．
有意があると証明されて初めて，そのデータは意味を持つ．
後期にも統計学入門や推計学入門が開講されるので，履修をしてみるものよいだろう．

## Slide 25: 片付け
器具の洗浄の仕方
05
器具の洗浄

## Slide 26: 定容器具の洗浄
水道水で軽く流し，洗剤を流し込む．
ピペットの場合:
  水道水を流し続ける．
ﾌﾗｽｺ･ｼﾘﾝﾀﾞの場合:
  容器全体を振って泡立たせる．
内壁全体に泡がついたか確認する．
10回以上水道水ですすぐ．
最後に精製水を3回ほどかけて乾燥させる．
引用(メスフラスコ): かがくイラスト，https://science-illust.com/volumetric_flask．
引用(メスピペット): 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/measuring-pipette．

## Slide 27: 注意事項
量ることを目的としている器具は，決してブラシで内壁を洗ってはいけません．
また，乾燥機や温水も不可です．
引用: 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/test-tube-brush．

## Slide 28: そのほかの器具の洗浄
水道水で軽く流す．
スポンジやブラシに洗剤をかける．
外壁から内壁へ擦って洗い，洗剤を流す．
10回以上水道水ですすぐ．
最後に精製水を3回ほどかけて乾燥させる．
引用(ビーカー): 研究ネット，https://www.wdb.com/kenq/illust/beaker．

## Slide 29: なぜ最後に精製水をかけるのか？
水道水には，無機塩類やカルキなどが含まれている．
精製水をかけないと，カルキなどが析出してしまう．
次に使う際にカルキが溶液に溶出してしまい，実験の失敗につながる．

## Slide 30: 最後に
今後の活動について
06
バイオサイエンス学術研究会への入会
Classroomへの招待

## Slide 31: 入会について
QRコードを読み込み，
Formに回答してください．

## Slide 32: Classroomの招待
QR
「クラスコード」
XXXXX